Настоящая инструкция по противопожарной безопасности разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие положения инструкции по противопожарной безопасности.

1.1. В данной инструкции приведены основные требования пожарной безопасности для всех работников Технопарка к содержанию, осмотру и приведению помещений в пожаробезопасное состояние в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Цель приведенной ниже информации, инструкций и требований - не допустить пожароопасную ситуацию, предотвратить возникновение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

1.3. Данная инструкция содержит общие положения о противопожарной безопасности, требования к директору (руководителю) Технопарка и работникам по обеспечению противопожарной безопасности, меры противопожарной безопасности в Технопарке.

1.4. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности несут не только непосредственные виновники, но и руководитель Технопарка и его заместители, не обеспечившие соблюдение мер пожарной безопасности.

1.5. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений несут ответственные лица, работающие в этих помещениях.

1.6. Каждый работник Технопарка должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.7. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.8. Лица, виновные в нарушении правил противопожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также возмещению материального ущерба.

2. Требования противопожарной безопасности до начала работ.

2.1. Все работники Технопарка должны знать места нахождения первичных средств пожаротушения (огнетушитель, песок): в кабинетах, мастерских, актовом зале, коридорах, холлах, в комнате сторожей.

2.2. Пожарные щиты расположены в здании Технопарка, учебных мастерских, на лестничной клетке.

2.3. Перед началом работы работник Технопарка должен убедиться в наличии всех первичных средств пожаротушения. Знать и уметь воспользоваться ими.

2.4. Каждый работник Технопарка должен проверить:

2.4.1. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требований действующих инструктажей;

2.4.2. Работоспособность системы вентиляции дымоудаления;

2.4.3. Исправность телефонной связи;

2.4.4. Состояние эвакуационных выходов, проходов.

2.5. Должностные лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, должны обеспечить работников Технопарка и обучающихся информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием местонахождения первичных средств пожаротушения. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения огнетушителей, аптечек, телефона должны быть вывешены на путях эвакуации. Каждый работник Технопарка обязан ознакомиться с данной информацией для принятия быстрых и четких действий при возникновении пожара.

3. Требования противопожарной безопасности во время учебных занятий, выполнения работ.

3.1. Все без исключения работники Технопарка должны соблюдать противопожарный режим.

Противопожарный режим включает:

- обязательное выполнение правил поведения на рабочем месте;

- правильное хранение всех видов материалов;

- соблюдение технических правил эксплуатации приборов, устройств и оборудования.

3.2. Каждый работник Технопарка должен знать и помнить, что с огнём надо обращаться осторожно. Курить в здании и на территории Технопарка запрещается.

3.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы должны быть всегда свободными и ничем не загромождаться, так как являются непосредственными путями эвакуации обучающихся и сотрудников Технопарка.

3.4. Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации.

3.5. Необходимо следить за тем, чтобы в кабинете включенные утюги и электроплиты не оставляли без присмотра. Не включали в помещениях нагревательные электрические приборы (камины, кипятильники, электрочайники).

3.6. Большую пожарную опасность представляют вытяжные вентиляционные установки и шахты, в которых может скапливаться большое количество горючей пыли. Поэтому необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и чистоты вентиляционных шахт естественной и принудительной вентиляции.

3.7. Категорически запрещается использовать противопожарный инвентарь на иные хозяйственные нужды.

3.8. В рабочее время каждый работник должен:

3.8.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

3.8.2. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения материалов. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, ЛВЖ) хранить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.);

3.8.3. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

3.8.4. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается;

3.8.5. Переносить ГЖ И ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать;

3.8.6. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями;

3.8.7. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

3.8.8. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях;

3.8.9. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

3.8.10. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

4. Требования противопожарной безопасности по окончании работ.

4.1. Ежедневно перед закрытием помещения (кабинета, мастерской, склада) ответственные лица должны внимательно проверить рабочие места и оборудование. Помещения в Технопарке закрывают и сдают под охрану лишь после того, как осмотром установлено, что отсутствует угроза возникновения пожара.

4.2. При проверке учебных кабинетов, иных помещений нужно убедиться, что выключены свет, электроприборы и электрооборудование обесточены (выключены из розеток), обесточены электрические сети, убран из кабинета мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные установки; отсутствует в помещении запах гари, дыма и т.д. Эвакуационные проходы, выходы и подходы к средствам пожаротушения должны быть свободны и не загромождены.

5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях.

5.1. При возникновении пожара (возгорания, задымления), первый, заметивший его, должен немедленно подать сигнал пожарной тревоги. Для этого в каждом учебном блоке на стене, на лестничной площадке находятся специальные кнопки экстренного включения тревожного сигнала. Также, в радиорубке находится система оповещения о возникшем пожаре и необходимой эвакуации, которую необходимо включить, нажав красную кнопку «Пожар». При необходимости можно скорректировать действия эвакуирующихся по микрофону с помощью системы радиооповещения.

5.2. Необходимо сообщить о случившемся администрации Технопарка и вызвать пожарную охрану по телефону 101. Соединившись с пожарной командой, необходимо чётким голосом сообщить о том, где возник пожар, что горит и кто сообщает о пожаре. Телефонную трубку можно повесить только тогда, когда сообщающий человек о пожаре получит подтверждение от принимающего сообщение о правильности приёма и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.

5.3. Независимо от вызова сотрудников МЧС, при возникновении пожара, ответственный за пожарную безопасность в Технопарке немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из опасной зоны пожара и организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения.

5.4. При работе по тушению пожара в задымлённых кабинетах необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму окисью углерода и другими токсичными газами.

5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.

5.6. Электрические сети, напряжением выше 36 В, в зоне пожара и задымления обесточиваются.

5.7. По прибытию пожарной команды МЧС руководителем тушения пожара автоматически становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                           Н.Я. Нагимов

Приложение 1

Средства пожаротушения и порядок их применения

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей: ОХП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, пожарные краны ПК и пожарные щиты.

6.1. Химический пенный огнетушитель

ОХП-10 предназначен для тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. ОХП-10 представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Меры безопасности: тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: эл. проводку, оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.

6.2. Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.).

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб - снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховичка против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Меры безопасности: не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

6.3. Внутренний пожарный кран (ПК)

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Меры пожарной безопасности: не применять для тушения эл. установок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

6.4. Пожарный щит

Для удобства и содержания первичных средств пожаротушения устанавливаются пожарные щиты. На них крепятся огнетушители (не менее 2-х штук), лопата, багор, кирка и рядом - ящик с песком.

Для локализации небольших очагов загорания необходимо иметь полотна из асбеста или грубошерстной ткани. Пожарные щиты окрашиваются в бело-красный цвет и располагаются на видном и доступном месте.