Настоящая инструкция по охране труда (технике безопасности) для обучающихся при выполнении электромонтажных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск РБ

(далее – Технопарк).

1. Опасности в работе

1.1. Поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами под напряжением.

1.2. Травмирование при работе неисправным инструментом.

2. До начала работы

2.1. Наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат и головной убор: берет или косынку. При этом тщательно подберите волосы и заправьте концы косынки).

2.2. Разложите на рабочем месте инструменты индивидуального пользования в порядке, установленном учителем. Не допускайте на рабочем месте ничего лишнего.

2.3. Проверьте состояние инструмента. Ручки плоскогубцев, кусачек и т.д. должны иметь изолирующее покрытие. Рукоятки отверток должен быть из изолирующего материала. Пользуйтесь инструментами только по назначению.

2.4. Подготовьте материалы и разложите их на рабочем месте так, чтобы все было на виду и не мешало работе.

2.5. Подготовьте средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, коврик, калоши, очки.

3. Во время работы

3.1. Собирайте электрические схемы, производите в них переключения при отсутствии напряжения.

3.2. Схему собирайте так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скрещивались петельками.

3.4. При пайке используйте в качестве флюса канифоль. Строго выполняйте инструкцию по технике безопасности при электропаянии.

3.5. При работе возле электрических приборов и машин следите, чтобы руки, одежда, волосы не касались вращающихся деталей и оголенных проводов.

3.6. Собранную схему включайте только после осмотра ее педагогом.

3.7. Не проверяйте наличие напряжения пальцами.

3.8. Во всех случаях обнаружения повреждения электропроводки, оборудования, измерительных приборов немедленно выключите рубильник и поставьте в известность педагога.

4. После окончания работы

4.1. Выключите рубильник. Отключите схему (прибор) от питающей сети.

4.2. Измерительные приборы, инструменты положите так, как они были расположены до работы. Проверьте их состояние.

4.3. Уберите рабочее место от отходов, пыли и лишних деталей. При уборке пользуйтесь щеткой - сметкой.

4.4. Приведите себя и спецодежду в порядок.

4.5. Выходите из кабинета только с разрешения педагога.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                          Н.Я. Нагимов