Настоящая инструкция по охране труда (технике безопасности) для обучающихся при пользовании электропаяльником разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1.Общие требования безопасности

1.1 К работам по электропаянии под руководством педагога допускаются лица не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного припоя;

- отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе флюсами и оловяно – свинцовыми припоями;

- поражение электрическим током при неисправности электропаяльника.

1.4 При выполнении работ по электропаянию, в соответствии с действующими нормами, должна использоваться средства индивидуальной защиты, костюм хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу должен быть диэлектрический резиновый коврик.

1.5 В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6 Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

1.7 При неисправности оборудования, электропаяльника прекратить работу и сообщить об этом педагогу, о нарушениях техники безопасности или несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан поставить в известность педагога, который сообщает об этом администрации.

1.8 Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10 Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1 Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2 Подготовить и проверить состояние и исправность инструмента, приспособлений и электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и шнура электропитания.

2.3 Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или металлического листа на столе, подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.4 Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности, а также вблизи рабочего места для электропаяния нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2.5 При пайке деталей и проводов с использованием оловяно – свинцовых припоев включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не ударять по нему какими – либо предметами, не использовать его в качестве ударного инструмента.

3.2 Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя.

3.3 При кратковременных перерывах в работе класть нагретый электропаяльник на специальную термостойкую подставку.

3.4 Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника и нагретых его частей рукой.

3.5 При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, кислотой пользоваться запрещается.

3.6. Не оставлять без надзора включенный в сеть электропаяльник.

3.7 Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 При обнаружении повреждении электропроводки, неисправности электропаяльника немедленно отключить питание и сообщить об этом педагогу. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2 При обнаружении пожара или загорания электрооборудования необходимо немедленно выключить рубильник, сообщить администрации Технопарка, в пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (углекислотным, порошковым огнетушителем или песком).

4.3 При несчастном случае (получении травмы) необходимо оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать работников скорой медицинской помощи и сообщить о случившемся администрации Технопарка. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1 Отключить электропаяльник от источника тока и после его остывания убрать на место для хранения.

5.2 Привести в порядок рабочее место, провести влажную убору, проветрить помещение учебной мастерской, выключить вытяжную вентиляцию.

5.2 Сообщить педагогу обо всех замеченных дефектах и о принятых мерах по их устранению.

5.3 Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                          Н.Я. Нагимов