Настоящая инструкция по охране труда (технике безопасности) для обучающихся при работе на заточном станке (электроточиле) разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Опасности в работе

1.1. Травмирование глаз (ранение, ожоги, засорение).

1.2. Захват одежды, волос движущимися незакрытыми деталями станка.

1.3. Ранение лица, тела в результате вылета осколков абразива или инструмента из - за большого зазора между подручником и абразивным кругом.

2. До начала работы

2.1. Правильно наденьте спецодежду и головной убор (застегните обшлага рукавов на пуговицы; спрячьте волосы под берет или косынку, завязанную без свисающих концов).

2.2. Проверьте надежность закрепления ограждения опасных мест на станке: защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также исправность защитного экрана против абразивной пыли.

2.3. Убедитесь, нет ли трещин и отколов на абразивном круге.

2.4. Проверьте исправность защитного заземления (зануления) станка.

2.5. Установите подручник для точки инструментов на 2 - 3 мм от абразивного круга и надежно закрепите его.

2.6. Отступив несколько в сторону от опасной зоны против круга, проверьте станок на холостом ходу.

2.7. Перед самым началом работы наденьте защитные очки или опустите предохранительный экран.

3. Во время работы

3.1. При заточке инструмента надежно удерживайте его руками, плавно, без рывков и усилий подводите к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси.

3.2. Не наклоняйтесь к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом точки. Момент соприкосновения круга с инструментом определяйте по искре. Качество заточки определяйте после того, как инструмент отделен от круга и выведен в безопасную зону.

3.3. Не производите на неисправном круге.

3.4. Не стойте в направлении плоскости вращения абразивного круга.

3.5. Не производите заточку на боковой поверхности круга.

3.6. Не определяйте на ощупь остроту и ровность заточенных инструментов.

3.7. Не кладите на корпус станка затачиваемый инструмент, шаблоны и другие предметы.

3.8. При необходимости отойти от станка выключите его и дождитесь полной остановки.

4. После окончания работы

4.1. Выключите станок и после остановки круга уберите пыль со станка с помощью сметки.

4.2. Приведите себя и индивидуальные средства защиты в порядок.

4.4. Сдайте станок педагогу.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                         Н.Я. Нагимов