Настоящая инструкция по охране труда (технике безопасности) для обучающихся при работе на токарном станке по дереву разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Опасности работе

1.1. Ранение глаз отлетающей стружкой.

1.2. Ранение рук при прикосновении их к обрабатываемой детали.

1.3. Ранение рук при неправильном обращении с резцом.

1.4. Ранение осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой древесины.

2. До начала работы

2.1.  Правильно наденьте спецодежду (фартук с нарукавниками или халат и головной убор: берет или косынку)

2.2. Проверьте надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.

2.3. Проверьте надежность крепления защитного заземления (зануления) к корпусу станка.

2.4. Уберите со станка все посторонние предметы, инструменты разложите на установленные места.

2.5. Проверьте, нет ли в заготовке сучков и трещин, обтешите заготовку до нужной формы, после чего надежно закрепите ее о вращающихся центрах на станке.

2.6. Установите подручник с зазором 2 - 3 мм от обрабатываемой детали и закрепите его на высоте центровой линии заготовки.

2.7. Проверьте исправность режущего инструмента и правильность его заточки.

2.8. Проверьте работу станка на холостом ходу, а также исправность пусковой коробки путем включения и выключения ее кнопок.

2.9. Перед самым началом работы наденьте защитные очки.

3. Во время работы

3.1. Производите подачу режущего инструмента на материал только после того, как рабочий вал наберет полную частоту вращения.

3.2. Подавайте инструмент плавно, без сильного нажима.

3.3. Своевременно подвигайте подручник к обрабатываемой детали, не допускайте увеличения зазора.

3.4. Во избежание травм во время работы на станке:

а) не наклоняйте голову близко к станку;

б) не принимайте и не передавайте через работающий станок;

в) замеряйте обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения;

г) не останавливайте станок путем торможения рукой обрабатываемой детали;

д) не отходите от станка, не выключив его.

4. После окончания работы

4.1.  Остановите станок.

4.2. Уложите на свои места инструменты.

4.3. Удалите со станка стружку при помощи щетки. Не сдувайте стружку ртом, не сметайте ее рукой.

4.4. Сдайте станок педагогу.

4.5. Приведите себя в порядок

Инструкцию составил:

Педагог-организатор						                           Н.Я. Нагимов