Настоящая инструкция по охране по охране труда для работников при выполнении электромонтажных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1.Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельному выполнению электромонтажных работ под руководством руководителя допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении электромонтажных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при прикосновении к оголенным проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением;

- травмирование рук при использовании неисправного инструмента;

- пайка деталей, проводов с использованием оловянно – свинцовых припоев.

1.4. При выполнении электромонтажных работ, в соответствии с действующими нормами, должна использоваться средства индивидуальной защиты, костюм хлопчатобумажный, берет, диэлектрические перчатки, указатель напряжения и инструмент с изолированными ручками. На полу должен быть диэлектрический резиновый коврик.

1.5. В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

1.7. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом руководителю, о нарушениях техники безопасности или несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан поставить в известность руководителя, который сообщает об этом администрации Технопарка.

1.8. Работающие должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Работающие, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.

2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

2.4. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.

2.5. При пайке деталей и проводов с использованием оловянно – свинцовых припоев включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Запрещается подавать на рабочие места напряжение выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

3.2. Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отсутствии напряжения. Источник тока подключать в последнюю очередь.

3.3. Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались петлями.

3.4. При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, кислотой пользоваться запрещается.

3.5. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее руководителем.

3.6. При работе с электрическими приборами и машинами следить, чтобы руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов.

3.7. Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель напряжения.

3.8. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.

3.9. Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При обнаружении повреждении электропроводки, неисправности оборудования, приборов немедленно отключить питание и сообщить об этом руководителю. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2. При обнаружении пожара или загорания электрооборудования необходимо немедленно выключить рубильник, сообщить администрации Технопарка, в пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (углекислотным, порошковым огнетушителем или песком).

4.3. При несчастном случае необходимо оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости вызвать работников скорой медицинской помощи и сообщить о случившемся администрации Технопарка. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Отключить электрическую схему от источника тока.

5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение оборудование и инструмент.

5.3. Сообщить руководителю обо всех замеченных дефектах и о принятых мерах по их устранению.

5.4. Провести влажную убору, проветрить помещение мастерской, выключить вытяжную вентиляцию.

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                           Н.Я. Нагимов