Настоящая инструкция по охране труда для работников при выполнении сварочных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Введение

1.1 Работник должен выполнять требования инструкции по охране труда:

1.2 Работник должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему при несчастных случаях.

2. Общие требования безопасности

2.1. К самостоятельному выполнению электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний по электробезопасности, обученные безопасным методам работы и имеющие соответствующее удостоверение.

2.2. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

2.3. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры в сроки.

2.4. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в Технопарке.

2.5. Продолжительность ежедневной работы определяется правилами внутреннего трудового распорядка.

2.6. Работник должен знать, что опасными и вредными факторами, которые могут действовать на него в процессе работы, являются:

- электрический ток;

- ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение;

- вредные газы и пыль (аэрозоль).

2.7. Работник должен пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми он обучен и проинструктирован.

2.8. Работник должен работать в специальной одежде и специальной обуви, в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

2.9. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты работник должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

2.10. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи необходимо мыть руки с мылом.

2.11. За невыполнение требований инструкции работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

3. Требования безопасности перед началом работы

3.1. Перед началом работы работник должен:

- проверить наличие и исправность индивидуальной защиты, одеть их, застегнуть манжеты рукавов костюма;

- осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов;

- проверить состояние пола на рабочем месте.

- убедиться в исправности сварочного оборудования, проводов; наличии и исправности заземления сварочной установки, сварочного стола и установленных на нем тисков;

- проверить наличие и исправность работы местного отсоса и средств пожаротушения на рабочем месте;

- убедиться, что вблизи места сварки нет легковоспламеняющихся и горючих материалов.

3.2. Работнику запрещается:

- соединять сварочные провода скруткой;

- касаться руками токоведущих частей;

4. Требования безопасности во время работы

4.1. Во время работы работник должен:

- производить электросварочные работы на постоянном рабочем месте только после включения местного отсоса;

- брать или перемещать предметы на посту сварки только в рукавицах;

- следить за надежностью заземления свариваемого предмета; изоляция проводов не должна иметь повреждений.

4.2 При любой отлучке с рабочего места выключать сварочную установку.

4.3 Работнику запрещается:

- работать на постоянном рабочем месте без включенного местного отсоса;

- смотреть самому и разрешать смотреть другим на электрическую дугу без защитных средств;

- производить сварочные работы в помещении, где находятся легковоспламеняющиеся вещества и газы;

- производить сварочные работы на сосудах, трубопроводах и аппаратах, находящихся под давлением.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. О несчастном случае работник должен сообщать администрации Технопарка, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача.

5.2. При ощущении боли в глазах немедленно прекратить работу, поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя и обратиться в здравпункт.

6. Требования безопасности по окончании работы

6.1. По окончании работы э работник обязан:

- отключить электросварочную установку, при работе на автоматах и полуавтоматах перекрыть воду;

- выключить вентиляцию;

- привести в порядок рабочее место;

- снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место;

- вымыть руки с мылом и принять душ.

6.2 О всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                                  Н.Я. Нагимов