Настоящая инструкция по охране труда для работников при работе с муфельной электропечью разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие требования безопасности

1.1 К самостоятельной работе с муфельной электропечью допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При работе с муфельной электропечью возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- ожоги тела и глаз расплавленным металлом или шлаком;

- отравление токсичными газами при отсутствии вентиляции;

- поражение электрическим током при отсутствии или неисправности заземления корпуса муфельной электропечи.

1.4 При работе с муфельной электропечью, в соответствии с действующими нормами, должна использоваться средства индивидуальной защиты, халат хлопчатобумажный или фартук с нарукавниками, берет, рукавицы брезентовые, защитные очки.

1.5 В помещении для работы с муфельной электропечью должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6 При работе с электропечью работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, Место, где производятся работы с электропечью, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком, емкостью с водой.

1.7 При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации Технопарка, о нарушениях техники безопасности или несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан поставить в известность администрацию Технопарка.

1.8 В процессе работы соблюдать порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1 Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2 Подготовить материалы и проверить состояние и исправность инструмента, приспособлений, оборудования.

2.3 Убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

2.4 Убедиться в наличии и надежности соединения защитного заземления с корпусом муфельной электропечи.

2.5 Осмотреть муфельную электропечь и проверить исправную ее работу.

2.6 При проведении работ в помещении включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1 Не заполнять ковш доверху металлом.

3.2 При контроле плавления металла в печи пользоваться специальными очками или смотровым стеклом.

3.3 При вынимании ковша из печи стоять на безопасном расстоянии от расплавленного металла, переносить ковш с расплавленным металлом осторожно, не расплескивая жидкий металл.

3.4 Стоять возможно дальше от заливаемой или только что залитой расплавленным металлом формы.

3.5 Не допускать ударов по ковшу с расплавленным металлом.

3.6 Не оставлять металл на дне ковша, не ставить ковш на сырое место.

3.7 Шлак и остатки металла очищать только сухими и подогретыми счищалками.

3.8 Не вводить в ковш с расплавленными материалами холодные материалы.

3.9 Случайно пролитый расплавленный металл убирать немедленно.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1 При обнаружении неисправности муфельной электропечи, а также нарушении защитного заземления её корпуса, немедленно прекратить работу, и выключить электропечь и после ее остывания, и сообщить об этом администрации Технопарка. Работу продолжать только после устранения неисправности.

4.2 В случае разлива расплавленного металла и возникновении пожара или загорании необходимо немедленно выключить рубильник, сообщить администрации Технопарка, в пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (углекислотным, порошковым огнетушителем или песком).

4.3 При несчастном случае необходимо немедленно отключить электропечь, оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости вызвать работников скорой медицинской помощи и сообщить о случившемся администрации Технопарка. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1 Отключить муфельную электропечь от сети.

5.2 После остывания электропечи привести в порядок рабочее место, провести влажную убору, проветрить помещение, выключить вытяжную вентиляцию.

5.3 Сообщить руководителю обо всех замеченных дефектах и о принятых мерах по их устранению.

5.4 Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                            Н.Я. Нагимов