Настоящая инструкция по охране труда для работников при работе с электротитаном разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие требования безопасности

1.1 К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2 Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3 При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- термические ожоги при касании руками нагретых частей электротитана или горячей водой;

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электротитана и отсутствии диэлектрического коврика.

1.4 При работе с электротитаном должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.

1.5 Должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6 Работающие обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение должно быть обеспечено углекислотным или порошковым огнетушителем.

1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации Технопарка. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации Технопарка.

1.8 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2. Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика.

2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу электротитана, а также целостность подводящего электрического кабеля.

3.Требования безопасности во время работы

3.1 Заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие подтекания воды из сливного крана и корпуса электротитана.

3.2 Встать на диэлектрический коврик и включить электротитан, убедиться в нормальной его работе.

3.3 Своевременно выключить электротитан при нагревании воды до нужной температуры или ее закипании.

3.4 Во избежание ожогов паром не открывать крышку электротитана при закипании воды.

3.5 Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электротитана в посуду.

3.6 Посуду горячей водой заполнять не более ѕ ее объема.

3.7 Следить за уровнем воды при включенном электротитане, своевременно пополнять ее до установленного уровня.

3.8 Не оставлять без присмотра включенный в сеть электротитан. Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя полотенце или прихватки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе электротитана, а также нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить электротитан, сообщить об этом администрации Технопарка. Работу продолжить после устранения неисправности.

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования электротитан немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.

4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации Технопарка, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.4 При поражении электрическим током немедленно отключить электропитание от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации Технопарка.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1 Выключить электротитан от сети.

5.2 Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку помещения.

5.3 Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                             Н.Я. Нагимов