Настоящая инструкция по охране труда для работников при выполнении плотницких и столярных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

(далее – Технопарк).

1. Общие требования

1.1. К плотницким и столярным работам допускаются лица, прошедшие обучение и имеющие удостоверение на право производства работ.

1.2. Для переноски и хранения инструментов, гвоздей, болтов и прочих мелких деталей, работающие на высоте плотники снабжаются индивидуальными ящиками или сумками.

1.3. Согласно типовым нормам плотникам выдается спецодежда.

2. Перед началом работы

2.1. Получить указания о порядке выполнения производства работ и безопасных приемах.

2.2. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы, аккуратно заправить.

2.3. Подготовить рабочее место, убрать лишние инструменты.

2.4. Проверить: исправность, правильность заточки, установки режущих инструментов, правильность установки и исправность лесов.

2.5. Ударные, точильные инструменты должны иметь надежно закрепленные рукоятки с гладкой поверхностью.

2.6. Пилы должны быть провальцованы и правильно заточены.

2.7. Необходимый для обработки материал располагать непосредственно у рабочего места в порядке его расходования так, чтобы исключать излишние движения и усилие рабочего.

3. Во время работы

3.1. Перед сверлением отверстий в бревнах, досках проверить прочность закрепления сверла в коловороте или дрели.

3.2. Оставлять инструмент в рабочем положении при перерыве в работе не разрешается.

3.3. Круглый лес хранить в штабелях с прокладками в каждом ряды и упорами против раскатывания бревен

3.4. Рабочие занятые на работах с антистатическими и огнезащитными составами обязаны знать и соблюдать правила обращения и правила личной профилактики.

3.5. Опорные части опалубки устанавливать на прочные, не допускающие просадки основания.

3.6. Реконструкцию или разборку деревянных конструкций производить в соответствии с проектом, учитывающим порядок передачи нагрузок от снимаемой конструкции.

4. По окончании работы

4.1 Убрать рабочее место, инструменты.

4.2 Снять спецодежду, вычистить.

4.3 Инструменты и приспособления убрать в специально отведенное место.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                          Н.Я. Нагимов