Настоящая инструкция по охране труда для работников при выполнении ремонтных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. До начала работы

1.1 Наденьте спецодежду, застегните все пуговицы. Волосы должны быть убраны под головной убор.

1.2 Проверьте:

- состояние рабочего места (рабочее место содержите в чистоте и порядке, выполняемая работа обеспечена всем необходимым: исправные инструменты, они должны иметь свое место);

- состояние молотков и кувалд (молотки и кувалды должны иметь выпуклую поверхность, без трещин). Ручки должны быть без отщепов, надколов, трещин и обязательно заклиненные в молотке;

- состояние напильников, ножовок и т.д. Инструменты должны иметь деревянные ручки, хорошо насажены, без трещин, гладкие. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и болтов. Отвертки должны подбираться по толщине и ширине согласно размерам шлицы винтов;

- состояние розеток, шланговых проводов;

- устойчивость верстака, надежно закрепите на нем диски, губы тисков должны иметь насечку;

1.3 Разложите инструменты на верстаке в строгом порядке.

2. Во время работы

2.1 Работник должен:

- при работе с зубилом надевайте защитные очки;

- не выбивайте сломанный кусочек зубилом;

- не сдувайте с обрабатываемой детали опилки (можно засорить глаза);

- устанавливайте деталь в тисках надежно, чтобы деталь не могла выскочить при обработке. При рубке отметающие куски материала на щит и в сторону от работающего;

- при зажиме гаек, ключей не удаляйте по ключу молотком;

- при пользовании пневматическими или электрическими инструментами убедитесь в их исправности;

- при работе с электродрелью, наденьте ручные перчатки;

- при работе паяльником 127, 220 В проверьте заземление;

- проверьте электропровод, он должен иметь исправную изоляцию;

- при работе пневмоинструментами, надежно закрепляйте шланг к инструменту или трубопроводу;

- при работе на наждачных точилах, убедитесь в его исправности. Станок должен иметь ограждение, экран, упор, исправное освещение и блокировку. Наждачный круг должен иметь вращение сверху вниз, не должен иметь трещин, выбоин, биения;

- не затачивайте больших деталей, можно разорвать круг;

- при работе на сверлильном станке, ознакомьтесь с инструкцией для работы на сверлильном станке;

- при ремонте водопровода или канализации, проверьте водопроводную сеть, вывесьте на задвижках или вентилях знак «Не включать, ремонт!».

2.2 Работнику запрещается:

- работать неисправным инструментом;

- проводить заточку инструмента при неисправном круге;

- оставлять заточный станок работающим;

- оставлять включенными в сеть электроинструменты и другие потребители тока;

- доверять работу паяльной лампой, электроинструментом и на станке посторонним лицам;

- работать со шнуром и вилкой (штепселем) имеющим поврежденную изоляцию.

3. По окончании работы

3.1 Работник должен:

- отключить заточный или сверлильный станки (если на нем работал);

- приведите в порядок станок, верстак;

- уберите все инструменты на место;

- доложите о выполнении работы заместителю директора по АХЧ.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                            Н.Я. Нагимов