Настоящая инструкция по охране труда для работников при выполнении малярных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1.Общие требования безопасности

1.1. К малярным работам допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, прошедшие вводный и первичный инструктажи по охране труда, медицинский осмотр, и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к малярным работам, обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении малярных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- выделение пыли при шлифовке и очистке поверхностей, а также при смешивании сухих красок с разбавителями;

- выделение вредных веществ и газов при высыханий лакокрасочных материалов;

- загрязнение воздушной среды частицами краски при механизированной окраске поверхностей;

- оказание вредного воздействия на легкие, органы пищеварения, на кожу;

- травмы при падении с высоты во время работы с использованием стремянок или лестниц;

- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям без средств индивидуальной защиты, а также при неисправности изоляции или отсутствии заземления корпуса.

1.4. Лицам, выполняющим малярные работы, должны выдаваться следующие средства индивидуальной защиты: средства диэлектрические защитные, пояс предохранительный, халат хлопчатобумажный, очки защитные, перчатки рабочие и резиновые, обувь специальная, берет, респиратор.

1.5. В помещении для работы должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. При работе персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и отключающих устройств. Место, где производятся работы, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком, емкостью с водой.

1.7. О нарушениях техники безопасности или несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан поставить в известность администрацию Технопарка.

1.8. В процессе работы маляр обязан соблюдать порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, механизмы и приспособления, средства подмащивания, проверить внешним осмотром их состояние, целостность и исправность, а также отсутствие внешних повреждений.

2.3. Убедиться в наличии и целостности заземляющих проводников обслуживаемых электроустановок. Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.

2.4. Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих обслуживанию, и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат «Не включать - работают люди».

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Выполнение особо опасных малярных работ производить по приказу директора Технопарка или в соответствии с перечнем видов работ и непосредственным контролем руководителя работ.

3.2. Запрещается:

- применять свинцовые белила и краски для окраски внутренних помещений, а бензол и этилированный бензин – в качестве растворителя;

- курить и выполнять огневые работы в местах применения нитрокрасок или др. пожароопасных веществ;

- касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.

3.3. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.

3.4. Выполнение малярных работ с применением токсичных лакокрасочных материалов допускается только на открытом воздухе. Внутри помещения в отдельных случаях допускается при наличии надежной вентиляции или при открытых окнах.

В помещениях со свежеокрашенной краской нельзя находиться более 4-х часов.

3.5. Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений.

3.6. Работник обязан знать и выполнять требования правил техники безопасности.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При неисправности или нарушении заземления (зануления) её корпуса электроустановки немедленно прекратить работу и устранить возникшую неисправность, сообщить об этом администрации Технопарка.

4.2. В случае короткого замыкания и загорания подводящей токоведущей проводки немедленно отключить питание электроустановки, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.3 При несчастном случае необходимо немедленно прекратить работу, оказать первую помощь пострадавшему, вызвать работников скорой медицинской помощи и сообщить о случившемся администрации Технопарка. Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Сообщить обо всех замеченных дефектах и о принятых мерах по их устранению.

5.3. Убрать на место инструменты, механизмы и приспособления, средства индивидуальной защиты, снять спецодежду, вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                          Н.Я. Нагимов