Настоящая инструкция по охране труда для работников при выполнении штукатурных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению штукатурных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к работе по данной профессии, а также - вводный и первичный инструктажи по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, обучение и проверку знаний по охране труда.

1.2. Допуск работника к самостоятельной работе оформляется приказом администрации Технопарка.

1.3. Работник не допускается к работе в следующих случаях:

- при появлении на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- при болезненном состоянии;

- при нарушении правил, норм и инструкций по охране труда.

1.4. Работник подчиняется непосредственно руководителю работ и выполняет только ту работу, которая ему поручена.

1.5. Работник обязан:

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указания руководителя;

- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен, пользоваться только исправными инструментами и приспособлениями;

- не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам охраны труда;

- знать место расположения средств пожаротушения на рабочем месте и уметь ими пользоваться, знать места хранения медикаментов.

1.6. Работник должен быть ознакомлен с вредными и опасными производственными факторами, действующими на работающего. Это - возможность получения травм, ожогов, поражения электрическим током, отравления и т.д.

1.7. Работник должен работать, используя средства индивидуальной защиты: очки и резиновые перчатки и респираторы.

1.8. За нарушение правил охраны труда и настоящей инструкции работник несет ответственность в порядке, установленном законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. До начала работ работнику необходимо подготовить рабочее место: убрать лишние предметы, правильно подготовить и расположить материалы, инструмент, убедиться в исправности их, а также проверить исправность подмостей, лесов и люлек.

2.2. Рукоятки ручного инструмента должны быть хорошо насажены, поверхность их должна быть гладкой.

2.3. При выполнении работ на высоте должны использоваться только инвентарные подмости, леса и люльки, имеющие ограждения. В поручнях, настилах лесов и подмостях не должно быть торчащих гвоздей.

2.4 Работнику на рабочее место следует приходить в рабочей спецодежде.

2.5. В рабочих помещениях должна быть нормальная температура и достаточная вентиляция. Производить работы в плохо освещенных помещениях запрещается.

3. Требования безопасности во время выполнения работы

3.1. Рабочее место должно содержаться в чистоте.

3.2. Отбивку старой штукатурки по каменным и деревянным поверхностям необходимо вести с инвентарных подмостей, используя инструмент с деревянными ручками. Работать и проводить уборку рабочего места следует в защитных очках и респираторах.

3.3. При нанесении штукатурного раствора механическим и ручным способом на поверхности стен и потолков, а такие при разравнивании, затирке и других операциях штукатуры должны пользоваться защитными очками.

3.4. Удалять наплывы и насекать бетонные поверхности необходимо в рукавицах и защитных очках.

3.5. Длительное пребывание людей (более 3 часов) в просушиваемом помещении запрещается.

3.6. Во избежание поражения электрическим током, запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования и оголенным проводам.

3.7. При оштукатуривании внутренних оконных откосов во избежание падения проемы ограждают на все время работы.

3.8. При мелких внутренних работах применяют переносные раздвижные лестницы с врезными ступенями и металлические стремянки. На нижних концах лестниц должны быть острые металлические (для деревянных и земляных полов) или резиновые (для бетонных и каменных полов) наконечники.

4. Требования безопасности при работе с лесов и подмостей

4.1. Во избежание несчастных случаев запрещается:

- садиться или становиться на перила лесов и подмостей, а также прыгать по настилу;

- находиться на лесах и подмостях: посторонним лицам;

- подниматься на леса и опускаться с них по опорным лестницам и стойкам лесов.

4.2. При снятии и перемещении настилов на другой ярус необходимо полностью освободить их от материалов, тары, мусора. Доступ людей на леса на это время должен быть закрыт.

4.3. Не допускается сбрасывать с настилов лесов отбитую старую штукатурку, снятые покрытия выступающих частей фасада, остатки материалов и строительный мусор.

4.4. При производстве штукатурных работ в лестничных клетках в качестве подмостей, расположенных на маршах, должны применяться специальные инвентарные столики с короткими передними ножками, перильными ограждениями высотой 1 м и бортовой доской. В лестничных клетках работа на высоте с приставных лестниц запрещается.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При обнаружении дыма или возникновении загорания, пожара необходимо немедленно поставить в известность руководителя и сообщить в пожарную охрану, используя ближайший телефон. Одновременно с этим прекратить работу и принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

5.2. При возникновении несчастных случаев необходимо вызвать скорую помощь и до приезда врача, поставив в известность руководителя, своевременно и правильно оказать первую помощь пострадавшему.

5.3. Во всех случаях выполнять указания руководителя работ по устранению последствий аварийности ситуации.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                         Н.Я. Нагимов