Настоящая инструкция по охране труда для работников при выполнении облицовочных работ разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Общие положения

1.1. Работник при производстве облицовочных работ обязан выполнять требования безопасности, изложенные в настоящей инструкций.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник обязан:

- получить задание у руководителя и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

- надеть спецодежду и спецобувь.

2.2. После получения задания у руководителя работ работник обязан:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

- подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их на соответствие требованиям безопасности.

2.3. Работник не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей;

- загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

- загазованности или запыленности в помещении, а также при сильном ветре;

2.4. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены, а при невозможности сделать это работник обязан сообщить руководителю работ.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. В процессе работы работник обязан соблюдать следующие требования безопасности:

- выполнять обработку облицовочных камней в специально отведенных для этого местах на станках или с применением механизированного инструмента;

- не осуществлять распиловку камней без ограждения абразивного круга;

- при сухой обработке камней в помещениях пользоваться пылеотсасывающими устройствами;

- при подгонке камней ручным или механизированным инструментом ударного действия пользоваться защитными очками;

- применять ручной электрифицированный инструмент с двойной изоляцией.

3.2. При использовании абразивного инструмента следует убедиться в отсутствии трещин на абразивном круге. Применяемый инструмент должен иметь ограждение абразивного круга, прочно закрепленное на корпусе.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправностей средств подмащивания, инструмента с электро - или пневмоприводом, а также применяемого оборудования необходимо приостановить работы и сообщить руководителю работ.

4.2. Облицовочные работы на лесах вне помещений при изменении погодных условий, ухудшающих видимость, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более следует прекратить и перейти в безопасное место.

4.3. В случае возгорания применяемых материалов, оснастки и оборудования работу необходимо приостановить и принять меры к их тушению. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо вызвать пожарную охрану и сообщить руководителю работ.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы облицовщики обязаны:

- отключить от сети применяемый механизированный инструмент и убрать его в отведенное для этого место;

- привести в порядок рабочее место;

- сообщить руководителю работ о всех неполадках, возникших во время работы.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                        Н.Я. Нагимов