Настоящая инструкция по охране труда для работников при работе с дезинфицирующими, известковыми, лакокрасочными растворами и красками разработана с учетом условий в МБУ ДО ЦТТДиЮ «Технопарк» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – Технопарк).

1. Опасности в работе

1.1. Отравления парами хлорной извести, хлорамина и др. дезинфицирующими веществами, парами лаков и красок, повреждение кожи рук известью.

2. До начала работы

2.1. Наденьте спецодежду, резиновые перчатки, защитную марлевую повязку.

2.2. Подготовьте и проверьте исправность приспособлений (квачей, посуды и пр.).

2.3. Убедитесь, что вблизи места работы нет посторонних лиц.

2.4. Все неисправности должны быть ликвидированы, иначе не приступайте к работе.

3. Во время работы

3.1. Приготовьте дезинфицирующий раствор, известковый раствор, раствор, краски, лак согласно инструкции и рецептуре.

3.2. Обработку помещений, посуды, одежды производите без присутствия посторонних лиц.

3.3. Не работайте в резиновых перчатках, имеющих повреждения.

3.4. Соблюдайте личную гигиену и безопасность.

3.5. Посуду с приготовленным дезинфицирующим раствором, известковым раствором, краской хранить в недоступным для детей месте.

3.6. Устанавливайте посуду с растворами и красками надежно, исключая возможность ее падения.

3.7. При переливании раствора из большой емкости в малую пользуйтесь черпаком с длинной деревянной ручкой.

3.8. Не храните дезинфицирующий раствор, известковый раствор, краску дольше положенного срока и в открытых сосудах и емкостях.

4. В случае возникновения аварийных ситуаций

4.1. При попадании раствора на кожу, тщательно промойте холодной проточной водой и раствором питьевой соды.

4.2. При попадании дезинфицирующего раствора в глаза промойте их холодной проточной водой и 1% раствором питьевой соды.

4.3. О случаях травматизма сообщите администрации Технопарка.

5. После окончания работы

5.1. Вымойте квачи, щетки вначале холодной, затем теплой водой с мылом.

5.2. Вымойте посуду и используемые емкости.

5.3. Уберите рабочее место. Положите на установленное место приспособления.

5.4. Приведите себя в порядок, снимите спецодежду, защитную повязку, перчатки.

5.5. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом.

5.6. Не оставляйте квач, щетки, ветошь в оставшемся дезинфицирующим растворе, краске.

6. Требования безопасности при применении этилированного бензина

6.1. Перевозить и хранить этилированный бензин можно только в исправных резервуарах, цистернах или металлических бочках с плотно закрывающимися металлическими крышками или пробками с бензостойкими прокладками.

6.2. Заполнять резервуары этилированным бензином необходимо не более чем на 90% их емкости.

6.3. В местах хранения, погрузки, выгрузки этилированного бензина и работы с ним должны находиться в достаточном количестве средства для обезвреживания пролитого бензина и очистки загрязненных полов (керосин, раствор хлорной извести или дихлорамина, песок, опилки, ветошь и т.п.).

6.4. При разливе этилированного бензина и попадании его на пол и др. залитые места следует немедленно очищать и обезвреживать. Для уборки пролитого бензина необходимо засыпать песком или опилками загрязненные пол или площадку, затем убрать их, а эти места дегазировать керосином или 1,5 - процентным раствором дихлорамина в керосине, или хлорной известью. Металлические поверхности сначала протереть ветошью, смоченной керосином, а затем сухой ветошью.

6.5. Дегазирующие вещества наносятся на загрязненные места и через 15 - 20 минут смываются водой. При обработке деревянных полов такая операция проводится два раза.

6.6. Не допускается:

- обезвреживать места, залитые этилированным бензином, сухой хлорной известью;

- применять тару из-под этилированного бензина, после любой очистки, для перевозки и хранения пищевых продуктов;

- при переливании этилированного бензина засасывать его ртом;

- допуск к работе без СИЗ.

6.7. Использовать тару для других непищевых грузов разрешается только после полного удаления остатков этилированного бензина и обезвреживания тары.

6.8. Для обезвреживания тары из-под этилированного бензина необходимо освободить ее от остатков бензина и грязи, затем промыть керосином, а снаружи обтереть ветошью, смоченной керосином.

6.9. В конце работы необходимо обезвредить инструмент, оборудование и рабочее место тщательной очисткой и обтиркой их ветошью, смоченной керосином.

6.10. Работники, соприкасающиеся с этилированным бензином, должны быть обеспечены на время работы спецодеждой и другими СИЗ в соответствии с установленными нормами.

6.11. В случае попадания этилированного бензина на кожу рук или другие, части тела необходимо обмыть эти места керосином, а затем теплой водой с мылом.

Инструкцию составил:

Педагог-организатор                                                                                              Н.Я. Нагимов